## Slide 1: Harmonický ustálený stav
BIK-TZP – 2022
Martin Daňhel

## Slide 2: Harmonický ustálený stav
Harmonický ustálený stav - HUS
  Úvod, základní veličiny a názvosloví
  Přechod z časové oblasti u(t) resp. i(t) do fázorů Û, Î
  Fázory napětí a proudů
Úvod do komplexních čísel
  Tvary komplexních čísel (algebraický, goniometrický, Eulerův vztah)
  Komplexní čísla v Mathematice
    Komplexní jednotka
    Operace: Abs[], Arg[], Re[], Im[]
Lineární prvky
  Rezistor, cívka a kondenzátor

## Slide 3: HUS – podmínky obvodu
Ne každý obvod lze přivést do harmonického ustáleného stavu.
Podmínky pro harmonický stav:
  Obvod musí být napájen zdrojem/zdroji pouze střídavého napětí/proudu, které má sinusový průběh o stejné frekvenci.
  Amplituda se v čase nemění.
  Všechny prvky, které jsou v obvodu zapojeny jsou lineární (to je rezistor, kondenzátor, cívka).
Důsledek:
Všechny elektrické veličiny v obvodu mají sinusový průběh o stejné frekvenci a amplituda těchto průběhů se v čase nemění.
Harmonický ustálený stav – stav, ve kterém se nachází obvod po odeznění všech přechodových jevů (např. spuštění zdroje v čase t=0).

## Slide 4: Rozdíl mezi časovou oblastí a HUSem
Časová oblast Harmonický ustálený stav
Začátek průběhu: Začátek průběhu:
přechodové jevy bez přechodových jevů

## Slide 5: Rozdíl mezi časovou oblastí a HUSem II
Základní veličiny a názvosloví:
u(t) = UM*Sin(*t + ) [V]
UM – amplituda napětí u(t) [V]
-1]
= 2*π*f, kde f je frekvence [Hz]
[rad]
T – perioda [s]
T = 1/f [V]

## Slide 6: Rozdíl mezi časovou oblastí a HUSem III
Fázory napětí resp. proudů budeme označovat Û resp. Î.
Nesmíme je zaměňovat s u(t) resp. i(t) – neboli s časovou oblastí.
Fázor napětí ÛM=UMej [V] (proud je analogický)
  Amplitudu a fázový posuv můžeme použít z časové oblasti.
Co je to fázor?
  Komplexní číslo

## Slide 7: HUS – proč HUS?
Frekvence je všude v obvodu stejná.
  Derivace harmonické funkce o frekvenci může mít jinou amplitudu a jiný fázový posuv, ale stále bude mít stejnou frekvenci.
Většinou chceme zkoumat obvod v momentě, kdy pominou přechodové jevy – kdy se ustálí.
Harmonické funkce jsou „informačně úsporné“, soustava rovnic není třeba řešit pomocí numerických metod NDSolvem.
Pokud víme, že frekvence je v celém obvodu stejná, stačí nám znát jen amplitudu a fázový posuv a můžeme řešit.

## Slide 8: Úvod do komplexních čísel
Tvary komplexních čísel
  Algebraický – z = a+ib resp. a+jb
    A – reálná část
    B – imaginární část
    i resp. j – komplexní jednotka
  Goniometrický – z = Abs[z]*(Cos[] + jSin[])
  Eulerův vztah – Cos[] + jSin[] = ej
  z = Abs[z]*(Cos[] + jSin[]) = Abs[z]*ej

## Slide 9: Komplexní čísla v Mathematice
Komplexní jednotka:
ESC + j + j + ESC – j
ESC + i + i + ESC – i
I
Interní reprezentace je i
Operace s komplexními čísli:
Abs[] – zjistím amplitudu
Arg[] – zjistím fázový posuv
Re[] – zjistím reálnou část
Im[] – zjistím imaginární část

## Slide 10: Lineární prvky
Rezistor
u(t)= R* i(t)
Im[ÛM *ej]= R* Im[ÎM *ej]
Im[ÛM *ej]= Im[R* ÎM *ej]
ÛM= R* ÎM
Kondenzátor
ÛM= (1/(j* *C))* ÎM
Cívka
ÛM= j* *L* ÎM